## Slide 1: 计算机网络原理复习提纲 （2020秋）

## Slide 2: 第一章 概述
1.计算机网络的体系结构：是计算机网络的各层和各层协议的集合。
代表为OSI/RM模型和Internet参考模型（以TCP/IP技术为核心）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议：是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。网络协议的三个组成要素：
语法：数据与控制信息的结构或格式 。 ——“要怎么做”
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。——“要做什么”
同步（又称为时序）：事件实现顺序的详细说明。 ——“什么时候做”
总时延 =发送时延+ 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
发送时延也称为传输时延：发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 3: 第二章 物理层
物理层功能：机械特性、功能特性、过程特性和过程（规程）特性
香农公式指出了信道的极限信息传输速率：
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
  其中： W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  S 为信道内所传信号的平均功率；
  N 为信道内部的高斯噪声功率。
S/N：信噪比
分贝dB和信噪比之间的换算关系：
信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)。例如，当 S/N = 10 时，信噪比为 10 dB，而当 S/N = 1000时，信噪比为 30 dB
波特和数据传输速率b/s之间的换算关系。
C=B·log2k (bps)
式中k为多相调制的相数。

## Slide 4
熟练掌握掌握各种信道复用技术的原理；
频分复用（FDM）：将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的频带宽度（带宽资源）
时分复用（TDM）：同步则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。每一个用户所占用的时隙是周期性地出现。同步时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。统计时分复用STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。
波分复用（WDM）：就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。

## Slide 5
  码分复用：（CDMA） ：各用户使用经过特殊挑选的不同码型，码型互相正交，因此彼此不会造成干扰。所有用户在同样的时间占用相同的频带宽度。
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
如x站码片序列为(0,1,0,1)，发出了（0,-2,0,-2），则规格化内积为（-2+-2）/4=-1，则发出的数据是0。哪个站点发出的数据就用发出站点的码片序列去和收到的数据做内积，判断收到的数据是1还是0.

## Slide 6: 第三章 数据链路层
1.差错控制：
循环冗余码：CRC码又称为多项式码。这是因为任何一个由二进制数位串组成的代码都可以和一个只含有0和1两个系数的多项式建立一一对应的关系。
如：二进制数序列为“1010001”，7位的数据序列对应6次多项式： f(x)=x6+x4+1
选定除式G(x)，被选作除式的多项式称为生成多项式 （阶次为冗余码位数）
熟练掌握。给定信息位和生成多项式会计算校验码；对收到的数据会计算是否出错，并确定信息位和校验码。

## Slide 7
以太网介质访问控制协议：
1）以太网采用广播方式发送，以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。以太网发送的数据都使用曼彻斯特 编码。
2）CSMA/CD 协议：载波监听多点接入 / 碰撞检测
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）
3）以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
4） 最短有效帧长（要会计算）：在争用期内发送的数据帧长度。
最短有效帧长=争用期2 ×数据发送速率C(b/s)
（ 为最远端单向传播时延）

## Slide 8: 48 位的 MAC 地址
IEEE 802 标准规定 MAC 地址字段可采用 6 字节 ( 48位) 或 2 字节 ( 16 位) 这两种中的一种。
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段 6 个字节中的前三个字节 (即高位 24 位)，称为组织唯一标识符。
地址字段 6 个字节中的后三个字节 (即低位 24 位) 由厂家自行指派，称为扩展唯一标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
组织唯一标识符
扩展唯一标识符
3 字节 （24 位）
3 字节 （24 位）
48 位的 MAC 地址
例：00-00-A2-A4-2C-02

## Slide 9
数据链路层的联网设备：
交换机
网桥
两者都是可以隔离冲突域，不能隔离广播域。所以所连接的各个网段只有一个广播域，但有多个冲突域(数目等于端口数）。
802.11无线局域网采用的协议是CSMA/CA：即带碰撞避免的载波监听多路访问协议

## Slide 10
网络层提供的两种不同的服务，一种是电信网络所采用的面向连接、提供可靠传输的虚电路服务，另一种是互联网采用的无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
第四章 网络层
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责
1.虚电路服务与数据报服务的对比

## Slide 11: 4.2.2 分类的 IP 地址
网络层中继系统：路由器 (router)。可以解决广播风暴问题。既可以隔离冲突域，也可以隔离广播域。
这种两级的 IP 地址结构如下：
这种两级的 IP 地址可以记为：
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>} (4-1)
32位
网络号
主机号
实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。
注意下表列出的特殊IP地址的应用范围（可以作为源地址，还是目的地址，还是两者都可以）

## Slide 12: 一般不使用的特殊的 IP 地址
网络号 | 主机号 | 源地址 使用 | 目的地址 使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机（见6.6节DHCP协议）
0 | host-id | 可以 | 可以 | 在本网络上的某台主机host-id（主机或路由器向本网络上的某个特定的主机发送分组；分组被限制在本网络内部。）
全1 | 全1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）（受限广播地址）
net-id | 全1 | 不可 | 可以 | 对net-id上的所有主机进行广播（直接广播地址）
127 | 非全0或全1的任何数 | 可以 | 可以 | 用作本地软件环回测试之用（含网络号为127的分组不能出现在任何网络上，路由器不转发）

## Slide 13: 【例4-1】 IP 数据报分片
片偏移—— 占13 位，指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。（会计算偏移量）
偏移 = 0/8 = 0
1399
数据报片 1
首部 1
字节 0
偏移 = 1400/8 = 175
1400
2799
首部 2
数据报片 2
偏移 = 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1400
2800
字节 0

## Slide 14: 【例4-1】 IP 数据报分片
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值

## Slide 15
15.UDP用户数据长度为8192B，通过Ethernet传送。问：是否需要分片？如果需要分片，应该分几个分片？写出每个分片的数据字段长度与片偏移值。
答：UDP报文：8192+8=8200B IP数据报最大长度1500B
8200/（1500-20）=5……800
因此分成6个数据报片，数据字段长度分别为5个1480B，一个 800B
片偏移值分别为0,185,370,555,740,925

## Slide 16
无分类的两级编址的记法是：
CIDR 使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为 CIDR 记法，即在 IP 地址面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。例如： 220.78.168.0/24
  全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。
  划分子网时全0和全1的子网号可以使用。
构成超网（熟练掌握）。
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)
32位
网络前缀
主机号

## Slide 17
例：.有如下的4个/24地址块，试进行最大可能的聚合。
212.56.132.0/24、212.56.133.0/24、 212.56.134.0/24、 212.56.135.0/24
3.答： 132=10000100 133=10000101 134=10000110 135=10000111
所以聚合的地址块是212.56.132.0/22
一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。

## Slide 18: 从路由算法的自适应性考虑
路由算法根据路由表是否随网络流量或拓扑变化而自适应地进行调整，分为静态路由选择策略和动态路由选择策略。
静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

## Slide 19
RIP协议：基于距离向量的分布式路由选择协议（最大距离为15,16意味着不可达，路由器应丢弃IP分组并向源主机报告目的网络不可达。）。RIP报文直接由UDP协议封装成UDP报文。
1）原理：定期和邻居路由器交换完整的路由表
2）当收到来自邻居路由器的路由表时会进行路由表更新运算，要熟悉并会写出计算过程。
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 22: 4.5.3 内部网关协议 OSPF
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)协议采用分布式的链路状态协议 (link state protocol)。
它将自治系统划分为若干个更小的范围，叫区域（area)。
直接封装OSPF报文的协议 是IP协议。
向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。
三个要点

## Slide 23: 4.5.4 外部网关协议 BGP
BGP 是不同自治系统AS的路由器之间交换路由信息的协议。
边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。
一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
直接封装BGP报文的协议是TCP协议。

## Slide 24: 地址解析协议 ARP 的作用
已经知道了一个机器（主机或路由器）的IP地址，如何找出其相应的硬件地址？
地址解析协议 ARP 就是用来解决这样的问题的。
网络层
ARP
IP地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP 协议的作用
ARP 作用：
从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。

## Slide 25
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18

## Slide 26: 应当注意的问题
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

## Slide 27: 使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4

## Slide 28: 使用 ARP 的四种典型情况
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

## Slide 29: ICMP 差错报告报文共有 5种
终点不可达
时间超过
参数问题
源点抑制
改变路由（重定向）(Redirect)
ICMP 询问报文有两种
回送请求和回答报文
时间戳请求和回答报文
PING 用来测试两个主机之间的连通性。
PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。

## Slide 30: 网络地址与端口号转换 NAPT(有时也把它成为NAT，具体看题目）
为了更加有效地利用 NAT 路由器上的全球IP地址，现在常用的 NAT 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个拥有本地地址的主机，共用一个 NAT 路由器上的全球 IP 地址，因而可以同时和互联网上的不同主机进行通信。
使用端口号的 NAT 叫作网络地址与端口号转换NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫作传统的 NAT (traditional NAT)。

## Slide 31: NAPT 地址转换表
方向 | 字段 | 旧的IP地址和端口号 | 新的IP地址和端口号
出 | 源IP地址:TCP源端口 | 192.168.0.3:30000 | 172.38.1.5:40001
出 | 源IP地址:TCP源端口 | 192.168.0.4:30000 | 172.38.1.5:40002
入 | 目的IP地址:TCP目的端口 | 172.38.1.5:40001 | 192.168.0.3:30000
入 | 目的IP地址:TCP目的端口 | 172.38.1.5:40002 | 192.168.0.4:30000
NAPT 地址转换表举例
NAPT把专用网内不同的源 IP 地址，都转换为同样的全球 IP 地址。但对源主机所采用的 TCP 端口号（不管相同或不同），则转换为不同的新的端口号。因此，当 NAPT 路由器收到从互联网发来的应答时，就可以从 IP 数据报的数据部分找出运输层的端口号，然后根据不同的目的端口号，从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机。

## Slide 32: 4.6 IPv6
IPv6 仍支持无连接的传送，但将协议数据单元 PDU 称为分组。
更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。 IPv6 使用冒号十六进制记法。
例如： 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
冒号十六进制记法可以允许零压缩 (zero compression)， 即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可压缩为：FF05::B3
注意：在任一地址中只能使用一次零压缩。
会进行地址的压缩和还原
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部。把首部中不必要的功能取消了，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
  从 IPv4 向 IPv6 过渡的两种策略：双协议栈和隧道技术

## Slide 33
联网设备
集线器是物理层使用的中间设备；
交换机是数据链路层使用的中间设备；
路由器是网络层使用的中间设备；
当中间设备是集线器或交换机时，仅仅是扩大网络的规模，从网络层的角度看，仍然是一个网络，一般不称之为网络互连。只有路由器才能用来在互联网中进行网络互连和路由选择。

## Slide 34: 运输层的作用
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信
第五章重点

## Slide 35: TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机），而且还要知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程）。

## Slide 36: 两大类端口
(1) 服务器端使用的端口号
  熟知端口，数值一般为 0~1023。
  登记端口号，数值为 1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
(2) 客户端使用的端口号
  又称为短暂端口号，数值为 49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。
  当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 37: 5.2 用户数据报协议 UDP
UDP 是无连接的，使用尽最大努力交付，只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
  复用和分用的功能
  差错检测的功能
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，主要包括端口号、长度、校验和等字段
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文，既不合并，也不拆分。
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和和进行差错校验。既不向下传送，也不向上递交。不属于UDP用户数据报本身。
UDP校验和对伪首部、UDP首部以及应用层数据进行校验。

## Slide 38: 5.2.2 UDP 的首部格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段很简单，只有 8 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP用户数据报的首部和伪首部
UDP首部的四个字段的位置和长度要熟记

## Slide 39: 5.3 传输控制协议 TCP 概述
TCP 是面向连接的运输层协议。提供可靠交付的服务。提供全双工通信。面向字节流。
TCP 根据对方在IP数据报窗口字段给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
每一条 TCP 连接有两个端点。TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。端口号拼接到 (contatenated with) IP 地址即构成了套接字。
套接字能够唯一确定一个在互联网上通信的进程。每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。乱序收到的分组先接受，但不发确认。
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)

## Slide 40
1.TCP拥塞控制原理（熟练掌握，会计算各轮次拥塞窗口大小）：
1）慢开始和拥塞避免
2）快重传和快恢复
两个判断条件：1）超时重传，ssthresh=当前cwnd/2，cwnd=1,重新开始慢开始，每一轮次，cwnd指数增长，直到达到ssthresh,进入拥塞避免阶段
2）收到三个重复确认，ssthresh=当前cwnd/2，cwnd=ssthresh,直接从拥塞避免阶段开始。
例：习题课习题14
2.TCP连接建立三次握手：熟悉建立过程，并会画图表示
TCP连接释放四次握手：熟悉连接双向释放过程，并会画图表示。熟悉半关闭的概念和含义
真正的发送窗口值 = Min(公告窗口值rwnd，拥塞窗口值cwnd)

## Slide 41
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
SYN = 1, seq = x
客户
服务器
TCP连接建立三次握手

## Slide 42
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
客户
服务器
TCP连接释放四次握手

## Slide 43: 6.1 域名系统 DNS
域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：
… . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
域名解析：把域名映射为IP地址的过程。基于UDP协议
第六章 应用层

## Slide 44: 6.2 文件传送协议
FTP 使用客户服务器方式。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。
控制连接（服务器端口号21）在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接控制连接（服务器端口号20）”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。
数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。
直接封装FTP报文的协议是TCP协议。

## Slide 45: 6.4 万维网
万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
万维网以客户服务器方式工作。
浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator) 来标志万维网上的各种文档。
在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP。HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。
要访问一个远端的服务器，需要先调用DNS解析出域名对应的IP地址，再使用HTTP协议和服务器交互获取资源。

## Slide 46: 期末试题题型及分值
单项选择题（20分，10题）
填空题（20分，20空）
计算简答题（30分，5题）
应用计算题（30分，3题）